## Slide 1: IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI CON CONTESTUALE BONIFICA E RECUPERO AMBIENTALE DI CAVA IN LOCALITÀ CASCINA ANGIOLINA, COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE E UNITI (CR)

## Slide 2: Acciaieria Arvedi come tutte le aziende siderurgiche è chiamata a contribuire alla riduzione dei gas effetto serra. Una delle principali modalità con cui una azienda può intervenire in tale senso è la riduzione dei consumi di materie prime non rinnovabili con rottami post consumo nella mix di carica dei forni. Fortunatamente l’acciaio è un materiale che può essere riutilizzato all’infinito ma è necessario curare in modo minuzioso la qualità del rottame che viene portato alla bocca dei forni elettrici.
MULINO

## Slide 3: Nuovo mulino di macinazione
Nella lavorazione del rottame
Acciaieria Arvedi segue la gerarchia
europea dei rifiuti
Al termine del processo resta comunque
una frazione che necessita di una discarica
controllata di filiera in grado di accogliere
in tutta sicurezza questa tipologia di
rifiuti industriali non pericolosi.

## Slide 4
ROTTAME
Mulino di macinazione
Trattamento
Scarto in discarica
EER 191212
Ferro senza indesiderati e di piccole dimensioni

## Slide 5: Rifiuto principale derivante dalla selezione rottame EER 191212

## Slide 6: Con delibera di Giunta Regionale n° 6408 del 23/05/2022 è stato approvato l’Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti, comprensivo del Programma delle Aree Inquinate (PRB). Il Programma concorre all’attuazione delle strategie comunitarie di sviluppo sostenibile, oltre a rappresentare lo strumento di programmazione attraverso il quale Regione Lombardia definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti
Per l’azienda lo smaltimento in discarica è costoso e difficile tuttavia è l’unica soluzione percorribile.

## Slide 7: Il PRGR Lombardia evidenzia che lo spazio disponibile in discarica nel 2019 per rifiuti NON pericolosi è di 4.312,146 mc. Non si è a conoscenza di ulteriori autorizzazioni concesse nell’ultimi due anni..
Sempre nel PRGR Lombardia si evidenzia che sono necessari per rifiuti NON pericolosi i seguenti spazi:
Discarica richiesta circa 720.000 mc

## Slide 8: FABBISOGNO IMPIANTISTICO

## Slide 9: PERCHE’ chiedere una discarica di filiera
Scala sovralocale
Assenza di impianti lombardi e italiani che possono ricevere il rifiuto
Avvio a termoutilizzatore
Ricorso a discariche europee.
Rifiuti trasfrontalieri
Incremento impatto ambientale da traffico
Impossibilità tecnica per inadeguato potere calorifico
Mancata capienza. Impianti già saturi e/o sottodimensionati

## Slide 10: Superamento vincoli escludenti e criticità
In data 14.6.2013, prot. prov. n. 76140, la Cremona Ecologia S.r.l. ha presentato l’istanza di AIA, relativa alla realizzazione e esercizio di nuovo complesso IPPC nel comune di Grumello Cremonese
La procedura di V.I.A. si è conclusa con il Decreto di Pronuncia di Compatibilità Ambientale n. 194 del 23.12.2015.
In data 07/02/2022, Prot. N. GE 2022/0007630, la Provincia di Cremona trasmette Comunicazione motivi ostativi ai sensi della D.G.R. n. X/7860 del 12 febbraio 2018 e ai sensi dell’art 6, c. 10bis del D. Lgs. 152/06. ARCHIVIAZIONE ISTANZA
VINCOLI ESCLUDENTI | SUPERAMENTO
La porzione settentrionale dell’area di progetto è classificata dal PGRA come area allagabile - scenario Pericolosità P3/H – Scenario frequente, “CRITERIO ESCLUDENTE” relativamente ai criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ai sensi della DGR n° X/7860 del | A fronte di macroscopiche evidenze tecniche e territoriali, circa anomalie e incongruenze della perimetrazione definita nel PGRA per l’area di Cascina Angiolina, è stata presentata ISTANZA DI MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE AREE A PERICOLOSITA’ E RISCHIO IDRAULICO alla Regione Lombardia. Gli approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo hanno permesso di escludere il rischio di allagamento dell’area sopra indicata. A fronte delle predette evidenze, l’istruttoria condotta ha accertato l’assenza di rischio di allagamento in ambito PAI e PGRA. La Regione Lombardia ha rilasciato parere positivo allo stralcio di tali aree dalle mappe del PRGA con DELIBERAZIONE N° XII / 104 Seduta del 03/04/2023. A seguito di ciò l’Autorità di bacino con Decreto n. 22 del 14/04/23 ha rilasciato ai sensi dell’ ART. 9 DELLA DELIBERAZIONE C. I. N. 4 DEL 17 DICEMBRE 2015 E S.M.I. - APPROVAZIONE DI UN "AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO DI ALLUVIONI DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO RELATIVO AL RETICOLO SECONDARIO DI PIANURA (RSP): ROGGIA STANGA MARCHESA NEI COMUNI DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI E DI PIZZIGHETTONE (CR)"

## Slide 11: Superamento vincoli escludenti e criticità
CRITICITÀ | SUPERAMENTO
Mancanza di documentazione di cui all’ istanza, presentata ai sensi dell’art. 20, comma 6, lettera a), della L.R. 20/2021. | Come risulta dalla documentazione presentata è stata richiesta formale istanza di recupero cava cessata ai sensi della Legge regionale 8/11/21 n. 20 art. 20 comma 6 lettera a) Unitamente all’istanza è stata presentata bozza della convenzione tra azienda e comune di Grumello in data 25-09-23 unitamente alla richiesta di parere. Il Comune non ha dato risposta a tale richiesta di convenzione
L’istanza PAU è finalizzata all’ottenimento di un’autorizzazione all’esecuzione dell’intervento di interramento della linea elettrica MT che risulta avanzata da un soggetto che non è ne il gestore dell’impianto stesso, ne il concessionario della distribuzione locale di energia elettrica in MT e, pertanto, ai sensi della L.R. 52/1982 smi, non può essere accolta così come è stata formulata. | A seguito degli aggiornamenti progettuali, non è più necessario lo spostamento della linea MT. Non è infatti più prevista la realizzazione dell’impianto di inertizzazione e, pertanto, non sussiste più il rischio di interferenza della linea MT con le operazioni di approntamento e gestione del medesimo impianto.
Non risulta allegata all’istanza in atti alcun documento che attesti la piena effettiva disponibilità al Proponente dell’area | Sono stati allegati all’istanza i documenti indicanti la disponibilità delle aree di progetto
Attestazione della cessazione della cava con verifica dell’assetto dell’area da parte dell’Autorità di vigilanza (Comune di Grumello Cremonese). Tale fattispecie potrà essere valutata anche nel PAU attivato dall’attuale proprietario dell’area | Il progetto presentato prevede il coordinamento fra le attività di bonifica, ripristino della cava e approntamento discarica secondo specifico cronoprogramma realizzativo dei lotti. L’azienda ha presentato istanza di coltivazione di cava cessata e proposta di convenzione al Comune di Grumello.

## Slide 12: Localizzazione
Il progetto è localizzato nella parte meridionale della provincia di Cremona, circa 12 km a ovest della città di Cremona e circa 2,5 km a nord del fiume Adda, in zona principalmente a vocazione agricola.
L’impianto di progetto verrà localizzato in una porzione di territorio dell’estensione di circa 15 ettari.

## Slide 13: Stato di fatto dell’area di progetto
Il sito di progetto è stato nel passato interessato da un’attività estrattiva autorizzata come cava di sabbia e ghiaia (Piano provinciale cave - ATE g16), ad eccezione della porzione di Cascina Angiolina.
A seguito di accertamenti tecnici finalizzati a verificare il rispetto delle prescrizioni autorizzative e la corretta applicazione delle norme ambientali, parte dei materiali rinvenuti in sito ed utilizzati a riempimento delle depressioni di cava, sono stati in parte giuridicamente inquadrati come rifiuti e quindi giudicati non impiegabili e difformi per il recupero ambientale del sito rispetto a quanto assentito.

## Slide 14: Inquadramento dell’iniziativa
L’intervento previsto mira, anche con finalità di ripristino ambientale di un sito contaminato, a realizzare una discarica per rifiuti non pericolosi nel bacino di una cava dismessa.
L’intervento di decontaminazione, anche in ragione della sua connessione del recupero del sito con attività di discarica, vuole essere condotto mediante una serie di azioni, sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico, considerando la fattibilità economica a costi sopportabili ai sensi delle normative comunitarie (BATNEEC, Best Available Technologies Not Entailing Excessive Costs) così come anche ribadito dal comma 8 dell’art. 242 del D.Lgs. n. 152/06.
La realizzazione della discarica, che ha come presupposto la bonifica delle aree della cava, costituisce nello stesso tempo condizione per effettuare gli interventi di decontaminazione. Arvedi non agisce infatti, come ovvio, quale soggetto responsabile dell’inquinamento, ma piuttosto, quale proprietario/interessato all’esecuzione degli interventi di decontaminazione e tale interesse consiste, per l’appunto, nella realizzazione della discarica, che, oltre a contenere i materiali asportati dal sito per finalità di bonifica, potrà essere utilizzata come impianto conto terzi.
Lo sviluppo dell’intervento è previsto per fasi, nelle quali la bonifica del sito e il recupero della cava sono coordinati alla realizzazione e gestione, per lotti/bacini successivi, della discarica.

## Slide 15: Parere positivo della VIA e modifiche rispetto a tale progetto
In data 14.6.2013, prot. prov. n. 76140, la Cremona Ecologia S.r.l. ha presentato l’istanza di AIA, relativa alla realizzazione e esercizio di nuovo complesso IPPC nel comune di Grumello Cremonese
La procedura di V.I.A. si è conclusa con il Decreto di Pronuncia di Compatibilità Ambientale n. 194 del 23.12.2015.
La presente istanza ricalca il progetto che ha ottenuto Pronuncia di Compatibilità Ambientale positiva, introducendo un sostanziale miglioramento ambientale, consistente nella bonifica dei suoli e delle acque e alcune modifiche progettuali.
Per quanto riguarda la realizzazione del complesso IPPC:
rimane invariata la morfologia della discarica unitamente ai quantitativi di rifiuti richiesti in autorizzazione
eliminazione dell’impianto di inertizzazione D9 e linea associata in area Sud;
la nuova organizzazione del “piazzale di servizio” Sud, precedentemente occupato dall’impianto D9, con eliminazione degli edifici e dei presidi associati ad eccezione dei silos di stoccaggio del percolato, che vengono mantenuti;
Acquisizione e integrazione nel progetto di Cascina Angiolina che ha consentito lo spostamento verso est dell’ingresso e dell’area servizi con un miglioramento della logistica delle operazioni di bonifica e di gestione dei rifiuti della discarica e nel contempo della viabilità ed esterna prevedendo la realizzazione di un area di sosta in ingresso;
la rinuncia al previsto interramento della linea di media tensione localizzata presso il “piazzale di servizio” sud.

## Slide 16: Caratteristiche della Discarica
\\\
DISCARICA
(BACINI DI CONFERIMENTO)
AREA SEVIZI
SILOS PERCOLATO
PIAZZALE DI SERVIZIO
VASCA DI LAMINAZIONE ACQUE
INGRESSO IMPIANTO
La discarica prevede un volume massimo di conferimento pari a 717.260 m3 in circa 6 anni, pari a circa 120.000 m3/anno di rifiuti non pericolosi.
I rifiuti proverranno da siti produttivi di Acciaieria Arvedi e/o da siti produttivi del gruppo Arvedi
L’accesso all’impianto avviene dalla SP n. 48, in prossimità di Cascina Angiolina. L’area servizi è posta in prossimità dell’ingresso, sarà utilizzato il caseggiato di Cascina Angiolina come locale ufficio e servizi.
La vasca è suddivisa in n. 9 bacini idraulicamente separati afferenti ognuno a un pozzo di estrazione del percolato.
A sud dei bacini di conferimento è presente un piazzale di servizio in cui sono localizzati i sili per lo stoccaggio dei percolati della discarica.

## Slide 17: Isolamento della Discarica dall’ambiente
Il pacchetto di impermeabilizzazione del fondo della discarica è conforme ai più alti standard di sicurezza ambientale e garantirà la totale separazione tra i rifiuti e l’ambiente, annullando il rischio di contaminazione della falda.
Il percolato prodotto verrà costantemente estratto e smaltito in impianti autorizzati.
Il pacchetto di impermeabilizzazione di copertura garantirà che le piogge non entrino nel corpo rifiuti a discarica chiusa.

## Slide 18: Ripristino ambientale dell’area
Il progetto di ripristino ambientale garantirà la rinaturalizzazione dell’area di discarica con specie arboree e arbustive autoctone, permettendo la restituzione del sito all’ambiente in modo peasaggisticamente corretto.
Il piano di monitoraggio e i presidi di sicurezza rimarranno attivi per almeno 30 anni dopo la chiusura della discarica.

## Slide 19: Bonifica della cava
Gli interventi di bonifica nascono dall’attuazione di quanto espresso dagli Enti presenti alla Conferenza dei Servizi del 23/05/2019, che hanno confermato la presenza di rifiuti contaminanti nel sedime della cava e la necessità di procedere ai sensi della normativa vigente in materia di bonifica.
QUADRO AMBIENTALE DI SINTESI
Terreni di riporto con screziature biancastre: superi test di cessione: (diffusamente) Solfati
Terreni di riporto (coltivo):
  rispetto CSC tab 1/A
  (per n. 1 solo areale T29_2020 rispetto Tab 1/B con supero tab 1/A per Cr_tot)
Materiali di riempimento (rifiuti eterogenei):
  superi test di cessione: (diffusamente Solfati), (sporadicamente) Hg, Fluoruri, As, Sb, Pb
  CSC conformi tab 1/B;
  Superi CSC tab 1/A per: C>12, (sporadicamente) per Sn, IPA, Cu, Zn, Ni.
Substrato geologico naturale:
  rispetto CSC TAB 1/A con sporadiche eccezioni per C>12 (T10_2012; 14T_2016); PCB_Scogeneri (S1AT_2015
 | Terreno di riporto con screziature biancastre | Terreno di riporto (coltivo) | Rifiuti eterogenei | TERRENO DI FONDO SCAVO
PARZIALI DA THIESSEN | 12.506 m3 | 79.534 m3 | 192.234 m3 | 1.413 m3
TOTALE DA THIESSEN | 285.686 m3 |  |  | 
STIMA VOLUMI DI SCAVO

## Slide 20: Bonifica della cava
Schema concettuale gestione dei materiali di scavo (Bonifica Suolo e sottosuolo)
OBIETTIVI DELLA BONIFICA
(Suolo e sottosuolo):
Rimozione rifiuti interrati
Rimozione terreni di fondo scavo con CSC > tab 1/A
Collaudo fondo scavo: rispetto CSC Tab 1/A
Rinterro con materiali conformi fino alla quota di recupero cava
OBIETTIVO DELLA BONIFICA (Acque sotterranee):
CSC Tab 2 (acque sotterranee) da attuarsi mediante MNA (Attenuazione Naturale Monitorata)

## Slide 21: Bonifica della cava
La bonifica del sito sarà sviluppata mediante:
scavo del materiale contaminante (circa 285.000 m3)
trattamento del materiale in impianto in sito
Riutilizzo del materiale recuperato come sottofondo della discarica (circa l’80% dei materiali scavati)
Conferimento in impianti esterni o nella discarica di progetto dei materiali non recuperabili (circa il 20% dei materiali scavati)
Il principio di economia circolare è traguardato mediante il riutilizzo dei materiali in sito, risparmiando l’utilizzo di risorse naturali e minimizzando il traffico su gomma.
L’intervento di bonifica dei terreni sarà attuato per lotti successivi, con la finalità di rendere disponibili progressivamente le porzioni d’area ove è previsto l’allestimento dei bacini della discarica.
ARE AIMPIANTO DI TRATTTAMENTO
AREA SCAVI DI BONIFICA

## Slide 22: Bonifica della cava
Schema di Flusso
«Terreni»

## Slide 23: Bonifica della cava
Schema di Flusso
«Rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero»

## Slide 24: Bonifica della cava
Schema di Flusso
«Rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero»
(indicazioni delle attività)

## Slide 25: Bonifica della cava
Schema di Flusso dell’impianto di Soil Washing
0,063 mm ÷4 mm
>120 mm
4 mm ÷120 mm
< 0,063 mm
< 0,063 mm

## Slide 26: Bonifica della cava
Scavo in falda per limitate porzioni
Procedura per scavi in falda
Tipologico scavo in falda senza palancole
Tipologico scavo in falda con palancole
Eventuale compartimentazione con palancole delle aree di scavo (settori limitati);
Profondità di scavo sarà limitata all’asportazione dei “rifiuti” e condotta fino al rinvenimento dei sottostanti terreni naturali in posto;
Rifiuti riscontrati sulle evidenze visive in corso d’opera e sulla base di una preliminare verifica esplorativa;
Gli scavi dei materiali saturi procederanno per settori di estensione limitata;
Non è previsto il dewatering completo del settore di scavo (eventuale aggottamento parziale per facilitare le operazioni).
Il raggiungimento del fondo scavo costituito dal terreno naturale, in conformità agli esiti della preliminare verifica esplorativa, verrà verificato da controllo batimetrico e restituzione topografica riportante le quote di fondo scavo e la delimitazione areale del settore in lavorazione;
A completamento della verifica topografica, verranno in ogni caso eseguiti campionamenti ai fini del collaudo, dei terreni di fondo scavo nel comparto saturo (campionamento da benna o con campionatori per sedimenti tipo benna Van Veen o similari);
i campioni prelevati saranno analizzati secondo le medesime procedure previste per i campioni prelevati nella matrice insatura per il collaudo di fondo scavo;
a seguito della verifica batimetrica/topografica e dell’esito delle indagini analitiche verrà eseguito il rinterro della depressione;
successivamente al rinterro di un settore di scavo e si procederà con lo scavo del settore adiacente.

## Slide 27: Recupero della cava - Art. 20 della L.R. 20/2021
Nella porzione Est (rosa in figura), sono comprese le zone non oggetto in passato di operazioni di escavazione; per tali zone il progetto prevede operazioni di regolarizzazione.
Nella porzione Nord (celeste in figura), dove le passate operazioni di cavazione sono consistite esclusivamente nella rimozione totale o parziale del terreno superficiale, il progetto prevede l’asportazione di sabbia e ghiaia per un totale di circa 30.000 mc. Il materiale di cava sarà stoccato in sito e destinato al recupero della cava nella porzione sud .
Nella porzione Sud (verde in figura), sono ricomprese le porzioni interessate in passato da operazioni di cavazione. Tali aree saranno oggetto di bonifica mediante asportazione del materiale/rifiuti e ripristino morfologico.
La depressione lasciata dalle operazioni di scavo di bonifica sarà colmata fino alle quote di recupero ambientale della cava, con materiali recuperati dalle operazioni di bonifica, con materiali derivanti dalle operazioni di scavo della porzione nord (celeste in figura) o con materiali di fornitura esterna
In questa porzione la morfologia di ripristino del progetto operativo di bonifica coinciderà con il recupero finale della cava.

## Slide 28: Impatto Ambientale del Progetto
Dall’analisi degli strumenti di pianificazione il progetto è risultato coerente con i principali strumenti urbanistici e territoriali analizzati, sia da un punto di vista pianificatorio che vincolistico.
Il SIA ha fotografato lo stato ambientale attuale, simulando poi l’intervento del progetto per stimarne gli impatti.
La stima degli impatti è stata effettuata considerando le attività di realizzazione ed esercizio dell’impianto di smaltimento, comprese le attività correlate al recupero della cava e le attività di bonifica.
A fini cautelativi, le valutazioni sono state applicate a «scenari critici», simulando sovrapposizioni di attività di cantiere e gestionali afferenti a tutte le opere in progetto.
Gli studi eseguiti hanno consentito di guidare le scelte progettuali, anche attraverso lo sviluppo di interventi di mitigazione, traguardando e raggiungendo la piena sostenibilità delle opere e delle attività in progetto.
Tale confronto ha evidenziato la complessiva non rilevanza degli impatti negativi connessi al progetto in oggetto, soprattutto in base allo stato attuale dell’area ed alle mitigazioni prese in fase di progetto.

## Slide 29: Impatto sulla componente rumore
Sono state considerate tutte le emissioni dovute alle attività interne al sito di progetto e quelle dovute al transito dei mezzi sulla viabilità facendo riferimento a due scenari emissivi di caso peggiore, il primo relativo alla sovrapposizione delle attività di bonifica e della discarica, il secondo relativo alle sole attività della discarica.
La valutazione previsionale ha permesso di definire che:
l’attività di progetto è in grado di rispettare sia i limiti di zona che il criterio differenziale presso tutti i ricettori considerati
L’impatto dei camion sulla viabilità esistente è compatibile con l’area circostante e le infrastrutture di trasporto utilizzate.
Attività solo DIURNE
Notes: Ats evidenziava criticità per cascina angiolina per cui è stata inglobata dal progetto , area cascina importante anche per viabilità

## Slide 30: Impatto sulla componente traffico
Sono state considerate tutte le viabilità locali principalmente interessate dal traffico legato alle opere in progetto:
• ex SP234 “Codognese”
• SP47 “Soresina–Crotta d’Adda”
• SP48 “Roggione-Sesto Cremonese”
• SP415 “Paullese”
Valutando l’incremento di traffico indotto dall’attività del progetto rispetto alla situazione attuale
L’incremento è risultato trascurabile rispetto ai volumi di traffico rilevati per tutte le viabilità considerate
Mitigazioni proposte:
• coordinamento automezzi di conferimento rifiuti
• ingresso in grado di accogliere diversi camion in attesa di entrare
• realizzazione sulla SP 48 di n. 6 piazzole di sosta ed interscambio dei veicoli
A seguito della presentazione dell’istanza sono sopraggiunte delle iniziative di modifica della viabilità interessata, per cui Arvedi ha intrapreso un processo di coordinamento con i Comuni interessati coinvolgendo Autostrade Centro Padane per un approfondimento volto a verificare che le misure di mitigazione proposte siano compatibili le altre iniziative previste nel territorio
INGRESSO PER ACCODAMENTO
SP 48

## Slide 31: Impatto sulla componente atmosfera
Sono state considerate tutte le emissioni dovute alle attività interne al sito di progetto e quelle dovute al transito dei mezzi sulla viabilità facendo riferimento al peggior scenario emissivo possibile (sovrapposizione delle attività di bonifica e della discarica).
I valori massimi di concentrazione predetti all’esterno del perimetro di impianto sono sempre minori dei i limiti stabiliti dal D.Lgs. 155/2010 anche sommando i valori di fondo con la concentrazione massima simulata nel modello di dispersione pertanto l’impatto è non significativo
(PM 10) CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUE (LIMITE DI LEGGE D.LGS. 155/2010 E S.M.I.: 40 μg/m3)

## Slide 32: Impatto Ambientale - Riepilogo
Comparto Ambientale | Impatto | Mitigazioni/compensazioni
Rumore | Trascurabile: I recettori sono distanti dalle fonti di emissione | Riduzione dell'impatto acustico dell'impianto di soil washing utilizzato per la bonifica mediante specifici interventi di abbattimento e/o contenimento acustico
Atmosfera | Non significativo | Bagnatura rifiuti e piste e fronti di lavoro, spazzatura dei piazzale, lavaggio ruote
Clima | Positivo (la realizzazione dell’opera consentirebbe l’instaurarsi di una “filiera corta” per lo smaltimento dei altrimenti recuperabili) | 
Ambiente idrico | Trascurabile: gli scarichi maggiori saranno di acque meteoriche | Sulle acque meteoriche dell’area servizi: vasca di prima pioggia con riutilizzo delle acque a valle di sedimentazione e disoleazione. Sulle acque meteoriche della copertura della discarica: laminazione. Sulle acque civili: Imhoff e subirrigazione
Territorio | Positivo (recupero un sito degradato e in stato di abbandono) | Il recupero della discarica prevede un reinserimento paesistico dell’area con recupero a verde attraverso la piantumazione di specie erbacee ed arbustive
Suolo e sottosuolo | Trascurabile (Gli interventi di bonifica comportano un impatto positivo del progetto sulla componente andando a rimuovere la sorgente di contaminazione) | I criteri di costruzione della discarica sono di per se una mitigazione, così come i presidi di monitoraggio sulla componente suolo e sottosuolo.
Popolazione e salute umana | Positivo a livello socio-economico e sociale Impatti non significativi sulla salute pubblica | 
Flora e vegetazione | Trascurabile e mitigata | Ripristino ambientale con specie vegetali autoctone. Misure di mitigazione sulle emissioni in atmosfera e sulla componente rumore.
Paesaggio | Mitigato | L’aumento di quota è mitigato dalle fasce alberate. La sistemazione finale della discarica creerà un elemento di interruzione e variazione positiva nella uniformità dell’intorno.
Traffico e viabilità | Trascurabile | Scelta oculata dei tragitti, pianificazione dei conferimenti, ingresso in grado di accogliere diversi camion in attesa di entrare, realizzazione sulla SP 48 di n. 6 piazzole di sosta ed interscambio dei veicoli
Radiazioni ionizzanti e non | Nullo | Saranno organizzati i turni di lavoro di modo da non fare lavorare nessuno nelle fasce di rispetto degli elettrodotti per più di 4 ore